Новая защита от 380В

Зачем нужна защита от 380В для драйвера светодиодного светильника, работающего от осветительной электросети 220В?

Если сеть домашняя или офисная, то вероятнее всего не нужна. Однако, и в домашних, и в офисных условиях эксплуатации очень редко, но бывают ситуации, когда по каким-то причинам (например, обрыв «нулевого» провода или ошибка электрика при работе на щите электропитания) на линию питания попадает 380В. В промышленных же условиях вероятность кратковременных всплесков напряжения  заметно выше.

Большинство  производимых сегодня по всему миру светодиодных драйверов защищены от очень коротких, длительностью в единицы или десятки микросекунд,  высоковольтных импульсов просто установкой варисторов по входу сети. Однако, если на драйвер из сети на более длительное время попало напряжение больше, примерно, 300В, то защитный варистор просто сгорит сам и не сможет защитить драйвер. При этом перегорание защитного предохранителя в драйвере не рассматривается, так как в этом случае светильник потребуется снять с объекта для ремонта с заменой драйвера.

Часто, решая эту проблему, производители светильников устанавливают дополнительные    устройства защиты.  Минус такого решения -  многие устройства защиты после воздействия  на них повышенного сетевого напряжения  требуют временного отключения от линии питания  для восстановления  работоспособности светильника, т.е. перезапуска автомата в электрощите, отвечающем за освещение, что крайне неудобно. Кроме того, отдельные устройства защиты достаточно дорого стоят.

Вариант, предлагаемый заводом «Аргос-Электрон»  – использование ИПС с автоматически восстанавливающейся защитой от 380 В.

Второе поколение светодиодных драйверов «Аргос» с «защитой от 380В» в реальности  обеспечивает защиту до 420-450В и отличается от первого большим быстродействием. Защита в таких драйверах способна реагировать и на импульсы микросекундной длительности, что существенно повышает надежность их работы в реальных условиях эксплуатации.

Суть этой защиты в том, что кроме варисторов, защищающих драйвер от очень коротких, но очень высоковольтных импульсов, в его схеме имеется специальное устройство, за единицы микросекунд реагирующее на превышение мгновенным значением сетевого напряжения определенного уровня.  В этот момент прекращается обычная работа  драйвера, и он переходит в «спящее» состояние до момента уменьшения сетевого напряжения до допустимой величины.

Светодиоды светильника при срабатывании этой защиты кратковременно погасают, т.е. светильник начинает «мигать» с частотой 100Гц. Заметность «мигания» растет с ростом напряжения в сети и  при некотором напряжении свет просто гаснет. Но, как только напряжение вернется к нормальной величине, свет мгновенно загорится без всяких дополнительных действий.